## Slide 1: Отработка действий при авариях с выбросов сильнодействующих ядовитых веществ
Копылов Д.А Ис 31/9

## Slide 2
Классификация СДЯВ (по действию на организм) Вещества с удушающим действием (хлор, фосген, хлориды серы) Вещества общеядовитого дейсвтвия (хлорциан, мышьяковистый водород) Вещества удушающего и общеядовитого действия (оксида азота, сероуглерод, сероводород) Нейротропные яды (сероуглерод) Вещества удушающего и нейротропного действия (аммиак) Метаболические яды (окись этилена, хлористый метил)

## Slide 3
Классификация СДЯВ (по скорости интоксикации) СДЯВ быстрого действия – несколько минут (синильная кислота, оксид углерода, сероводород высокие концентрации аммиака, оксидов азота, инсектициды) СДЯВ замедленного действия – несколько часов (хлор, фосген, сероуглерод, треххлористый фосфор, Оксиды фосфора, этиленхлорид, хлорид серы) СДЯВ медленного действия – две недели (диоксин)

## Slide 4
Отравление Аммиаком.
Признаки: Легкое отравление – насморк, першение и боль в горле, слюнотечение, осиплость; Тяжелое отравление - чувство стеснения и боли в груди, сильный приступообразный кашель, удушье, головная боль, боль в желудке, рвота, задержка мочи. Первая помощь: Поражение глаз – промыть глаза проточной водой и закапать сульфацил натрия (альбуцид). Поражение кожи – примочки 5% раствора уксусной или лимонной кислоты, при попадании брызг смыть их струей проточной воды. Вывести пострадавшего на свежий воздух, направить его в медицинское учреждение.

## Slide 5
Отравление хлором
Признаки: Легкое отравление – першение в горле, слезотечение. Тяжелое отравление – потеря сознания, синюшность кожных покровов, резкое вздутие вен на лице и шее, конвульсивные движения рук и ног, непроизвольное мочеиспускание. Первая помощь: Вывести пострадавшего из зоны поражения, обеспечить приток свежего воздуха, освободить его от одежды (стесняет дыхание, адсорбирует токсин) покой, тепло, глаза и слизистую оболочку верхних дыхательных путей обработать 2% раствором тиосульфата или гидрокарбоната натрия (обильное питье раствора или промывание им желудка), направить его в медицинское учреждение.

## Slide 6
Отравление бытовыми кислотами или щелочами
Признаки: Сильная боль во рту, глотке, дыхательных путях, ожег, невозможность глотать, удушье, рвота с примесью крови иногда кровотечение, шок. Первая помощь: Вызвать врача, до его прихода удалить слюну и слизь изо рта пострадавшего, при удушье произвести искусственное дыхание (изо рта в нос), дать выпить 2-3 стакана воды (для разбавления кислоты или щелочи). Нельзя самостоятельно промывать желудок, «нейтрализовывать» ядовитые жидкости. Поражение кожи, глаз, губ – смыть большим количеством воды (не менее 1-2 литров). Вывести пострадавшего на свежий воздух, направить его в медицинское учреждение.

## Slide 7
Отравление ртутью
Применение: манометры, термометры, вакуум – насосы, барометры, лампы дневного света, кварцевые лампы. Свойства: металл, находящийся при комнатной температуре в жидком состоянии, пары летучи и токсичны. Действие на организм: аккумулятивный яд. Действия учителя: вывести детей из зоны поражения, открыть окна, обозначить место разлива ртути мелом или другими средствами, доложить о происшествии директору, вызвать спасательные службы.

## Slide 8
Защита населения от СДЯВ обеспечивается выполнением комплекса мероприятий, основными из которых является инженерно-технические
и организационные мероприятия, направленные на недопущение возникновения аварий. Они выполняются на объекте заблаговременно и включают в себя: 1.Химический и дозиметрический контроль за выбросами СДЯВ в атмосфере. 2. Обеспечение населения средствами индивидуальной защиты ( СИЗ) содержание их в постоянной готовности. 3. Заблаговременное прогнозирование зон возможного заражения СДЯВ и РВ по реальным метеоданным.

## Slide 9
Ликвидация последствий заражения СДЯВ на объекте предусматривает проведение следующих мероприятий:
- оповещение об опасности поражения населения и возникновении аварии с выбросом СДЯВ и РВ. - ведение радиационной и химической разведки, обозначение границ очага заражения СДЯВ и РВ. - использование средств индивидуальной и коллективной защиты: - поиск, вынос пораженных и оказание им первой медицинской помощи; -эвакуация населения из очага поражения и угрожаемой зоны заражения СДЯВ и РВ; - проведение неотложных мероприятий по предотвращению распространения аварии; - локализация очага заражения СДЯВ и РВ путем дегазации или дезактивации, постановка водяных или огневых завес, направленных на нераспространение зараженного воздуха.